|  | Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju ul Bohaterów Warszawy 67 28-100 Busko- Zdrój tel. centrala 41 378 24 01 NIP: 655-16-62-705 Regon: 000311467 e-mail: sekretariat@zoz.busko.com.pl strona internetowa: www.zoz.busko.com.pl | Laureat XVI edycji ŚNJ w kategorii organizacji publicznych - ochrona zdrowia. |
| --- | --- | --- |

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/38/2021

# Pakiet nr I Załącznik nr 3

Parametry graniczne dotyczące automatycznego analizatora do koagulologii

| L.p. | Parametry wymagane | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat rok produkcji nie starszy 2018. Dostawca zapewnia serwis gwarancyjny w czasie trwania umowy. Serwis obejmuje m.in. aktualizację oprogramowania, przeglądy okresowe oraz usuwanie awarii i usterek. | TAK |  |
|  | Dwukierunkowa komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym LAB-BIT. | TAK |  |
|  | W pełni zautomatyzowany aparat koagulologiczny wykonujący oznaczenia metodą: krzepnięciową, chromogenną i immunologiczną. | TAK |  |
|  | Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, płyny myjące, płuczące pochodzą od jednego producenta | TAK |  |
|  | Wydajność aparatu niemniejsza 100 ozn./h | TAK |  |
|  | Oddzielne igły pipetujące dla odczynników i prób badanych | TAK |  |
|  | Wykonywanie kontroli wewnętrznej niezależne od aparatu. Kontrole zleca osoba obsługująca aparat w wybranym przez siebie czasie. Brak żądania wykonania kontroli ze strony aparatu. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w wewnętrzny czytnik kodów kreskowych do jednoczesnego sczytywania wszystkich wkładanych do analizatora materiałów np. na raku, bez konieczności ich indywidualnego ręcznego skanowania. | TAK |  |
|  | Oferowany panel oznaczeń: PT, APTT, Fibrynogen met. Claussa, D-dimery, Antytrombina III | TAK |  |
|  | Automatyczna kontrola poziomu odczynników i prób badanych | TAK |  |
|  | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie analizatora wyposażone w bazę danych ≥ 10 000 wyników pacjentów (wraz z przechowywaniem krzywych reakcji pacjentów), danych kalibracyjnych (wraz z krzywymi kalibracyjnymi) i system kontroli jakości wykonywanych badań, wraz z wykresami Levy-Jenningsa | TAK |  |
|  | Dostawa odczynników w ciągu max. 5 dni roboczych od złożenia zamówienia. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi i konserwacji analizatora w języku polskim | TAK |  |
|  | Kontrole o stałym locie przez okres co najmniej 6 miesięcy | TAK |  |
|  | Termin ważności oferowanych odczynników nie krótszy niż 6 miesięcy | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania badań w trybie „cito”. Wstawienie próbki w dowolnym miejscu na pokładzie aparatu | TAK |  |
|  | Kalibracja nie częściej niż raz na serię danego odczynnika. | TAK |  |
|  | Wykonywanie badań z próbki pierwotnej lub wtórnej. | TAK |  |
|  | W przypadku awarii, czas przyjazdu serwisanta nie dłuższy niż 24 godz. w dni robocze | TAK |  |
|  | Zdalna pomoc serwisowa. Diagnoza ewentualnego problemu poprzez zdalne połączenie internetowe. | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego rozcieńczania próbki, powtarzania i zlecania kolejnych pomiarów w przypadku wystąpienia wyników budzących wątpliwość i wyników poza zdefiniowanym zakresem (reflex test) | TAK |  |
|  | Możliwość ciągłego doładowania kuwet, odczynników, próbek w czasie pracy analizatora, bez konieczności przerywania pracy aparatu | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy fibrynogenu przy pierwszym oznaczeniu (bez rozcieńczenia i dodatkowych pomiarów) co najmniej 1,0 -7,0 g/l | TAK |  |
|  | Trwałość odczynnika roboczego do oznaczania PT, APTT i Fibrynogenu na pokładzie analizatora nie krótsza niż 4 dni | TAK |  |
|  | Odczynniki, płyny eksploatacyjne (myjące, płuczące)używane w oryginalnych opakowaniach, bez konieczności przelewania. | TAK |  |
|  | Tromboplastyna ludzka (rekombinowana) o ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0,1) | TAK |  |
|  | Zdefiniowana wartość odcięcia 0,5ug/ml (cut off) dla wykluczenia ZP i ZŻG dla testu D-Dimer w oparciu o piśmiennictwo medyczne. | TAK |  |
|  | Brak konieczności przełączania filtrów i powtarzania badania w przypadku próbek z interferencjami HIL | TAK |  |

……………………………………………………….

Data: ..................................				Podpis osoby uprawnionej