Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia: Serwer szt. 2

Miejsce przeznaczenia:  Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model/ typ: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji 2017/2018 |  |

PARAMETRY TECHNICZNE

Serwer

| RODZAJ | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANA SPECYFIKACJA |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Typu RACK, wysokość nie więcej niż 1U; Szyny umożliwiające wysunięcie serwera z szafy stelażowej wraz z ramieniem porządkującym kable; |  |
| Płyta główna | Dwuprocesorowa; Wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera Możliwość instalacji procesorów 28-rdzeniowych; Min. 3 złącza PCI Express generacji 3 o prędkości x16 24 gniazda pamięci RAM; Obsługa minimum 3072GB pamięci RAM; Możliwość instalacji modułu TPM Wsparcie dla technologii: Wsparcie dla technologii: Memory Scrubbing SDDC Advanced ECC Rank Sparing; |  |
| Procesory | Jeden procesor 10-rdzeniowy architektura x86 Taktowanie 2,4GHz 13,75MB pamięci cache |  |
| Pamięć RAM | 192 GB pamięci RAM DDR4 Registered 2666Mhz Pamięci obsadzone w trybie maksymalnej wydajności |  |
| Dyski twarde | Minimum 4 wnęki dla dysków twardych Hotplug 3,5”; Zainstalowane 4 dyski SAS 10 000 rpm o pojemności 1,2TB każdy Możliwość zainstalowania dedykowanego modułu 2 kart flash RAID-1 niezajmujących zatok dla dysków twardych o pojemności 64GB |  |
| Napędy optyczne | Możliwość instalacji nagrywarki DVD-ROM |  |
| Kontrolery LAN | Karta LAN zintegrowana, wyposażona minimum w interfejsy: 2x 1Gbit Base-T ze wsparciem iSCSI i iSCSI boot; Możliwość wyprowadzenia interfejsów LAN 4x 10Gbit SFP lub 2x 10Gbit BaseT bez instalacji dodatkowych kart w slotach PCI Express |  |
| Kontrolery I/O | Zintegrowany kontroler 8x S-ATA 6Gbit/s (RAID 0,1) Kontroler SAS RAID dla wewnętrznych dysków twardych, 2GB cache, podtrzymanie pamięci cache, obsługujący poziomy RAID: 0 1 10 5 50 6 60 |  |
| Porty | Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA z tyłu serwera; 2 porty USB 3.0 na panelu przednim; 1 port USB wewnętrzny; 2 porty USB 3.0 dostępne z tyłu serwera; Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera; Możliwość instalacji portu serial |  |
| Zasilanie, chłodzenie | 2 x Redundantne zasilacze hotplug. Redundantne wentylatory hotplug; |  |
| Zarządzanie | Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera; Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSL, SSH; Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii; Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) Możliwość przejęcia konsoli tekstowej Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna); Karta zarządzającą pamięć flash o pojemności minimum 16 GB; Możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN; |  |
| Wspierane OS | Microsoft Windows Server 2016 oraz 2012 R2 VMWare vSphere 6.5 oraz 6 Suse Linux Enterprise Server 12 Red Hat Enterprise Linux 6 oraz 7 |  |
| Gwarancja | 5 lat gwarancji producenta serwera w trybie onsite z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki; Uszkodzone dyski twarde nie muszą być zwracane podmiotowi serwisującemu. Zgłaszanie usterek i awarii sprzętowych poprzez automatyczne założenie zgłoszenia w systemie helpdesk/servicedesk producenta sprzętu (bez udziału administratora); Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych; Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, takowy element musi być uwzględniona w ofercie; |  |
| Dokumentacja, inne | Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA – wymaganie oświadczenie wykonawcy; Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE – wymagane oświadczenie wykonawcy; Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, w ofercie należy podać link do strony producenta na której znajduje się nr telefonu oraz mail na który można zgłaszać usterki; W czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość po podaniu na infolinii numeru seryjnego urządzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; |  |

#### Ocena techniczna serwera – tabela funkcjonalności opcjonalnych (dodatkowo punktowanych)

| Wymagania punktowane | Punkty | TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| Serwer posiada możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej. | Wymaganie spełnione: 10 pkt. |  |
| Sprzęt wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej | Wymaganie spełnione: 20 pkt. |  |
| Możliwość odpłatnego wydłużenia gwarancji producenta do 7 lat w trybie onsite z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki; | Wymaganie spełnione: 10 pkt. |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie parametry techniczne i warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego muszą być spełnione łącznie. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania  ww. sprzętu oraz przeszkolenia personelu w zakresie jego obsługi, a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej.

Podać nazwę punktu/-ów serwisowego/-ych w którym/-ch będą wykonywane naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne: ……………………………...……………………………………

Oświadczamy że oferowany powyżej  sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie były przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.

......................................................
Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań

w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu