Załącznik nr 1

| Lp. | Nazwa asortymentu Wymagane parametry | Ilość na 12 m-cy | Nazwa i symbol asortymentu | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego metal/polietylen |
| 1. | Trzpień – ze stopu tytanu, prosty, bezcementowy, przynasadowy zwężający się w kierunku dystalnym, posiadający geometrię klina w dwóch płaszczyznach, w przekroju o kształcie prostokątnym z zaokrąglonymi krawędziami z kanałem po obu stronach, pokryty powłoką porowatego tytanu (w części bliższej) z hydroksyapatytem lub porowatym lub porowatym tytanem (w części bliższej) z Si-DLC, kąt nachylenia szyjki o=1350 , o stożku 12/14, trzpień w minimum 11 rozmiarach lub Trzpień – przynasadowy bezcementowy, ze stopu tytanu, o owalnym przekroju. W części proksymalnej z przewężeniem szyjki zwiększającym zakres ruchu w stawie. W części dystalnej z wypolerowanym podcięciem ułatwiającym wprowadzenie oraz z dwoma kanałkami. Pokryty powłoką tytanu z hydroksyapatytem lub powłoką tytanu z S-iDLC ( antyalergiczną warstwą ochronną). Kąt nachylenia szyjki 1300, stożek trzpienia 12/14, trzpień w minimum 9 rozmiarach. | 85 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Panewka – bezcementowa ze stopu tytanu pokrytego tytanem z hydroksyapatytem lub powłoką tytanu z S-iDLC ( antyalergiczną warstwą ochronną), z wypustkami w postaci ząbków umożliwiającymi pierwotną stabilizację. Dostępna w wersji bezotworowej oraz z 3 otworami pod śruby kotwiczące z zaślepkami, o średnicy od 44mm do 70mm, panewka w minimum 14 rozmiarach, zapewniająca możliwość zamiennego stosowania wkładów polietylenowych i ceramicznych | 85 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkład polietylenowy – z UHMWPE z witaminą E, o średnicy wewnętrznej 28mm lub 32mm, standardowy lub antyluksacyjny o kącie kołnierza 150 ze znacznikiem, w 14 rozmiarach. Wkład polietylenowy i panewka pakowane osobno. | 85 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Głowa metalowa – ze stopu CoCrMo, o średnicy 28mm, 32mm lub 36mm dostępna w 5 rozmiarach (S,M,L XL,XXL) | 85 |  |  |  |  |  |  |
| Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego ceramika/polietylen |
| 5. | Trzpień – ze stopu tytanu, prosty, bezcementowy, przynasadowy, zwężający się w kierunku dystalnym, posiadający geometrię klina w dwóch płaszczyznach w przekroju o kształcie prostokątnym z zaokrąglonymi krawędziami, z kanałem po obu stronach, pokryty powłoką porowatego tytanu (w części bliższej) z hydroksyapatytem lub porowatym tytanem (w części bliższej) z Si-DLC, kąt nachylenia szyjki 0=1350 , o stożku 12/14, trzpień w minimum 11 rozmiarach Lub Trzpień – przynasadowy bezcementowy, ze stopu tytanu, o owalnym przekroju. W części proksymalnej z przewężeniem szyjki zwiększającym zakres ruchu w stawie. W części dystalnej z wypolerowanym podcięciem ułatwiającym wprowadzenie oraz z dwoma kanałkami. Pokryty powłoką tytanu z hydroksyapatytem lub powłoką tytanu z S-iDLC). Kąt nachylenia szyjki 1300, stożek trzpienia 12/14, trzpień w minimum 9 rozmiarach. | 85 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Panewka – bezcementowa ze stopu tytanu pokrytego tytanem z hydroksyapatytem lub powłoką tytanu z S-iDLC ( antyalergiczną warstwą ochronną), z wypustkami w postaci ząbków umożliwiającymi pierwotną stabilizację. Dostępna w wersji bezotworowej oraz z 3 otworami pod śruby kotwiczące z zaślepkami, o średnicy od 44mm do 70mm, panewka w minimum 14 rozmiarach, zapewniająca możliwość zamiennego stosowania wkładów polietylenowych i ceramicznych | 85 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Wkład polietylenowy – z UHMWPE z witaminą E, o średnicy wewnętrznej 28mm lub 32mm, standardowy lub antyluksacyjny o kącie kołnierza 150 ze znacznikiem, w 14 rozmiarach. Wkład polietylenowy i panewka pakowane osobno. | 85 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Głowa ceramiczna – Biolox delta o średnicy 28 dostępna w 3 rozmiarach (S,M,L) oraz o średnicy 32 lub 36mm dostępne w co najmniej w 4 rozmiarach (S, M, L, XL) | 85 |  |  |  |  |  |  |
| Wkręty panewkowe |
| 9. | Wkręt panewkowy – o średnicy 6,5mm i długościach od 15mm do 80mm | 85 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO |  |

Wykonawca na czas trwania umowy dostarcza instrumentarium do implantacji oraz napędy (piła, wiertarka).

……………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty