Załącznik nr 1 – ENDOPROTEZA PIERWOTNA CEMENTOWANA STAWU KOLANOWEGO

| Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Nr kat. | Ilość szt. na 4 lata | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endoproteza pierwotna cementowana stawu kolanowego 1 | Trzpień anatomiczny ( prawy, lewy) tytanowy z przodoskręceniem i w 1/3 bliższej długości pokryty łuskowanym hydroksyapatytem w części dystalnej polerowany. Dostępny w min. 8 rozmiarach o długościach od 100 mm do 145 mm i długościach szyjek 28 mm do 38 mm. Stożek zwiększający zakres ruchu i zmniejszający ryzyko konfliktu szyjkowo-panewkowego o parametrach podstawy: 11,3 mm i 12,5mm,wysokości 12,1 mm oraz kącie rozwarcia stożka 50 12’’. Możliwe zastosowanie implantu w każdym ze znanych dostępów chirurgicznych. |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Element piszczelowy modularny, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, dostępny w min. 8 rozmiarach. Dostępny również w opcji monobloku, wykonanego z polietylenu w grubościach 9 mm, 11 mm, 13 mm i 16 mm. |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Cementowana rzepka stawu kolanowego symetryczna dostępna w rozmiarach: 27 mm, 29 mm, 31 mm, 33 mm, 36 mm, 39 mm i grubościach od 8 mm do 11 mm oraz asymetryczna dostępna w 3 rozmiarach 29 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm, 40 mm i grubościach od 9 mm do 12 mm. |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Element udowy cementowany jednoosiowy, jednopromieniowy w zakresie 10-110 stopni w osi A/P, osiągający w zgięciu całkowity zakres min. 150 stopni. Anatomiczny ( prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego z podniesioną o 7 stopni przednią częścią zapobiegającą nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę przedniej części uda. Dostępny w 8 rozmiarach dla każdej Se stron w wersjach pozwalających na możliwość zastosowania podkładek uzupełniających ubytki kostne ( w rozmiarach 5 mm, 10 mm, 15 mm ) mocowanych za pomocą śrub oraz zastosowania przedłużek stabilizujących. |  | 180 |  |  |  |  |  |
|  | Rewizyjny element piszczelowy uniwersalny dla strony lewej i prawej, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, dostępny w 8 rozmiarach. |  | 140 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka z polietylenu III generacji, polietylen wysokousieciowany, dostępna w grubościach od 8 mm do 16 mm. Wkładka dodatkowo stabilizowana metalowym bolcem. |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Podkładki pod płytę piszczelową o grubości 5 mm i 10 mm oraz bloczki o grubości 5 mm, 10 mm i 15 mm uzupełniające ubytki kostne do stosowania zelementemudowym |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Adaptery offsetowe umożliwiające zmianę osi o 2 mm, 4 mm, 6 mm i 8 mm. |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Trzpienie przedłużające bezcementowe o długości 100 mm i 150 mm o średnicy od 10 do 21 mm ze skokiem co 1 mm, z możliwością przesunięcia osi o 2 mm, 4 mm, 6 mm lub 8 mm oraz cementowane o długości 50 mm o średnicy 12 mm i 15 mm i 100 mm o średnicy 9 mm i 12 mm. |  | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Augment do wypełniania ubytków kości gąbczastej w części przynasadowej kości udowej i piszczelowej stawu kolanowego, dostępny w 3 wersjach: 5 rozmiarów symetrycznych augmentów piszczelowych, 8 rozmiarów asymetrycznych augmentów piszczelowych: po 4 dla strony prawej przyśrodkowej/lewej bocznej i 4 dla strony prawej bocznej/lewej przyśrodkowej, oraz 12 rozmiarów symetrycznych augmentów udowych, po 6 dla stawu kolanowego prawego i lewego. |  | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem netto |  | Razem brutto |  |

Na czas trwania umowy wstawienie zestawów narzędzi do wykonywania zabiegów w postaci piły i wiertarki wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, zestawów narzędzi do endoprotezoplastyki pierwotnej i rewizyjnej stawu kolanowego. Wykonawca zapewnia szkolenie z zakresu technik operacyjnych.

Data i Podpis ……………………………………….