Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia: „Dostawa gazów medycznych wraz z wynajmem zbiorników i butli dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju”.

- Przedmiotem zamówienia jest:

  - Załącznik nr 2:

    - Sukcesywna dostawa ciekłego tlenu medycznego (produkt leczniczy),

    - Dostawa, montaż zbiornika na ciekły tlen z instalacją i armaturą będącą własnością Wykonawcy, oraz uzyskanie stosownych pozwoleń na eksploatację i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa.

    - Wynajem zbiornika na ciekły tlen z instalacją i armaturą będącą własnością Wykonawcy,

    - Demontaż zbiornika na ciekły tlen po upływie czasu trwania umowy,

    - Transport gazów do Zamawiającego.

  - Załącznik nr 3:

    - Sukcesywna dostawa:

      - sprężonego tlenu medycznego (produkt leczniczy) w butlach o pojemnościach 40 litrów, 10 litrów i 2 litry

      - dwutlenku węgla medycznego w butlach,

      - podtlenku azotu medycznego w butlach,

      - sprężonego powietrza (gaz techniczny)

    - Wynajem butli będących własnością Wykonawcy.

    - Transport butli i gazów do Zamawiającego.

  - Załącznik nr 4:

    - Sukcesywna dostawa ciekłego azotu medycznego;

    - Transport gazów do Zamawiającego.

  - Załącznik nr 5:

    - Sukcesywna dostawa:

- sprężonej mieszanki tlenu medycznego i podtlenku azotu (produkt leczniczy)  w butlach o pojemności 11 litrów i 5 litrów,

- ustników z filtrem

    - Transport butli z zaworem dozującym i gazów do Zamawiającego.

    - Wynajem butli i stojaka na butle będących własnością Wykonawcy.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla załącznika nr 2:

  - W ramach sukcesywnej dostawy ciekłego tlenu medycznego (produkt leczniczy) Wykonawca zobowiązuje się do:

    - sukcesywnej dostawy ciekłego tlenu medycznego (produkt leczniczy),

    - dostawy zbiornika na ciekły tlen z instalacją i armaturą będącą własnością Wykonawcy i jego montażu,

    - wynajmu zbiornika na ciekły tlen z instalacją i armaturą będącą własnością Wykonawcy,

    - demontażu zbiornika na ciekły tlen po upływie czasu trwania umowy (w ciągu tygodnia od wezwania),

    - zapewniania transportu tlenu do zbiornika zlokalizowanego na terenie Zamawiającego,

    - dostawy gazów bez zlecania przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu urządzeń telemetrii, w taki sposób aby zapewnić ciągłość dostawy tlenu do naszej instalacji, w przypadku problemów z dostawą lub zbiornikiem należy zapewnić niezbędną ilość butli z tlenem medycznym według ceny przekalkulowanej z ceny tlenu ciekłego podanej w ofercie przetargowej  bez kosztów transportu i dzierżawy butli,

    - kontrolowania i odpowiada za prawidłowy przebieg procesu napełniania zbiornika ciekłym tlenem,

    - dołączenia i doręczenia przy każdej dostawie gazu - dowodu dostawy,

    - dostarczenia Wykonawcy świadectwa czystości dostarczonego tlenu przy każdej dostawie gazów.

  - W ramach tego zadania Wykonawca (dostawca) zobowiązuje się do dostawy, montażu i wynajmu zbiornika na ciekły tlen z instalacją i armaturą będącą własnością Wykonawcy, a w szczególności:

    - do zapewnienia zbiornika o pojemności około 11 000 litrów wraz z telemetrią 
i parownicą.

    - uzyskanie niezbędnych pozwoleń na montaż i użytkowanie zgodnie z przepisami prawa, od właściwych dla Zamawiającego organów w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

    - wszystkie koszty związane z uzyskaniem stosownych pozwoleń – ponosi Wykonawca

    - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowy montaż zbiornika w odniesieniu do aktualnych przepisów budowlanych, przeciwpożarowych oraz przepisów dotyczących branży instalacji gazów medycznych.

    - zbiornik zostanie zainstalowany w miejscu aktualnie pracującego zbiornika posiadającego pojemność około 11000 litrów do ciekłego tlenu medycznego i podłączony do szpitalnej instalacji tlenu medycznego. Wszystkie koszty z tego tytułu pokrywa Wykonawca.

    - do czasu zamontowania zbiornika Wykonawca zabezpieczy dostawę tlenu medycznego w butlach. Zamawiający pokryje koszt tlenu medycznego w butlach według ceny przekalkulowanej z ceny tlenu ciekłego podanej w ofercie przetargowej  bez kosztów transportu i dzierżawy butli.

    - po zakończeniu umowy na wniosek pisemny Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego demontażu i usunięcia zbiornika na tlen w ciągu jednego tygodnia.

    - zbiornik będzie posiadał zainstalowane urządzenie telemetryczne, które za pomocą telefonii komórkowej, automatycznie monitoruje i przesyła odczyty poziomu gazu, koszt monitoringu po stronie wykonawcy,

    - zbiornik może zostać przekazany do użytkowania po dokonaniu odbioru przez zatrudnionego u Zamawiającego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Urząd Dozoru Technicznego, którego zapewnienie leży po stronie Wykonawcy,

    - zbiornik z wykonaniem podłączenia do instalacji szpitalnej gazów medycznych wraz z odbiorami Urzędu Dozoru Technicznego w terminie 2 tygodni od daty podpisania umowy.

    - dostawca zapewni całodobowy bezpłatny serwis zbiornika,

    - czas oczekiwania na reakcję serwisu nie dłuższy niż 12 godzin,

    - dostawca pokrywa koszt uszkodzonych elementów oraz ewentualnych materiałów zużywalnych,

    - dostawca przeprowadza bezpłatnie okresową konserwację urządzenia zgodnie z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego,

    - dostawca zobowiązany jest do dokonania stosowanych wpisów w „Książce eksploatacji zbiornika”

    - dostawca dokona instalacji i deinstalacji (po zakończeniu umowy) zbiornika na własny koszt,

    - dostawca zapewni wymagany odbiór techniczny przez służby Urzędu Dozoru Technicznego,

    - dostawca pokrywa wszelkie koszty związane z obsługą techniczną zbiornika przez służby Urzędu Dozoru Technicznego,

    - dostawca dostarczy stosowną dokumentację zbiornika, (książka rewizji urządzenia ciśnieniowego UDT),

    - na czas naprawy zbiornika przekraczających 48 godzin dostawca zapewni inne źródła tlenu do zasilania awaryjnego na własny koszt,

    - dostawca wykona stosowne oznakowanie urządzenia zgodnie z wymaganiami UDT, BHP, PPOŻ,

    - dostawca przeprowadzi stosowane szkolenie personelu odnośnie obsługi urządzenia,

    - dostawca kontroluje i odpowiada za prawidłowy przebieg procesu napełniania zbiornika ciekłym tlenem.

    - dopuszcza się dokonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

  - Transport do Zamawiającego ciekłego tlenu medycznego będzie się odbywał w dni pracujące (w godzinach 0-24) zgodnie z odczytem stanu zbiornika i bieżącym zapotrzebowaniem, bez zlecenia Zamawiającego, w taki sposób aby zapewnić ciągłość dostawy tlenu do naszej instalacji.

  - Transport ciekłego tlenu będzie odbywał się przy pomocy specjalnie do tego przeznaczonych pojazdów, opisanych i wyposażonych zgodnie z przepisami o ruchu drogowymi i międzynarodową umową ADR o transporcie materiałów niebezpiecznych.

  - Transport będzie się odbywał średnio 3 razy w miesiącu.

  - Wykonawca ma obowiązek załączyć do postępowania przetargowego następujące dokumenty:

            - Zezwolenie na wytwarzanie lub zezwolenia na prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej wydane przez GIF,

            - Decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB) o dopuszczeniu do obrotu,

            - Charakterystyka Produktu Leczniczego dla oferowanych produktów leczniczych.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla załącznika nr 3:

  - W ramach tego zadania  Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy:

    - sprężonego tlenu medycznego w butlach o pojemnościach 40 litrów, 10 litrów i 2 litry;

    - dwutlenku węgla medycznego do laparoskopii w butlach o pojemności 10 litrów;

    - podtlenku azotu medycznego w butlach o pojemności  40 litrów i 10 litrów.

    - sprężonego powietrza (gaz techniczny) w butlach o pojemności 40 litrów.

  - Wykonawca zapewnia transport butli do pomieszczenia tlenowni zlokalizowanej na terenie Zamawiającego,

  - Dostawa w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od daty otrzymania zamówienia złożonego telefonicznie lub przesłanego faksem, e-mailem pod wskazany przez Wykonawcę numer,

  - Wykonawca kontroluje i odpowiada za prawidłowy przebieg procesu rozładunku butli

  - W ramach tego zadania Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i wynajmu butli będących własnością Wykonawcy:

    - na sprężony tlen medyczny, butle stalowe o pojemności wodnej 10 i 40 litrów oraz 2 litry o zawartości odpowiednio 1,6 m3, 6,4 m3 i 0,43 m3 sprężonego tlenu,

    - na dwutlenek węgla medyczny butle stalowe o pojemności wodnej 10 litrów i zawartości 7,5 kg dwutlenku węgla,

    - na podtlenek azotu medyczny butle stalowe o pojemności wodnej 40 i 10 litrów i zawartości odpowiednio 28 kg i 7 kg podtlenku azotu,

    - na sprężone powietrze (gaz techniczny), butle stalowe o pojemności wodnej 40 litrów  o zawartości odpowiednio 6 m3 powietrza

    - butle muszą posiadać aktualne legalizacje, spełniające wymagania normy PN - EN1089-3 (butle do gazów, znakowania butli, kod barwny),

    - Wykonawca jest odpowiedzialny za stan techniczny dostarczanych butli i ważność ich legalizacji.

  - Transport czynników w butlach będzie odbywał się przy pomocy specjalnie do tego przeznaczonych pojazdów, opisanych i wyposażonych zgodnie z przepisami o ruchu drogowymi i międzynarodową umową ADR o transporcie materiałów niebezpiecznych,

  - Transport będzie się odbywał średnio 1 raz w miesiącu.

  - Wykonawca ma obowiązek załączyć do postępowania przetargowego następujące dokumenty:

            - Zezwolenie na wytwarzanie lub zezwolenia na prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej wydane przez GIF,

            - Decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB) o dopuszczeniu do obrotu,

            - Charakterystyka Produktu Leczniczego dla oferowanych produktów leczniczych.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla załącznika nr 4:

  - W ramach sukcesywnej dostawy ciekłego azotu medycznego Wykonawca zobowiązuje się do:

    - zapewnienia transportu ciekłego azotu do 2 zbiorników Zamawiającego (będących jego własnością) o pojemności łącznej 120 kg, zlokalizowanych w Dziale Rehabilitacji Leczniczej na terenie Zamawiającego),

    - dostawy w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od daty otrzymania zamówienia złożonego telefonicznie, e-mailem lub przesłanego faksem pod wskazany przez Wykonawcę numer, w dni pracujące (w godzinach 0-24),

    - kontrolowania i odpowiadania za prawidłowy przebieg procesu napełniania zbiorników ciekłym azotem.

  - Transport ciekłego azotu będzie odbywał się przy pomocy specjalnie do tego przeznaczonych pojazdów, opisanych i wyposażonych zgodnie z przepisami o ruchu drogowymi i międzynarodową umową ADR o transporcie materiałów niebezpiecznych,

  - Transport będzie się odbywał średnio 4 razy w miesiącu.

  - Wykonawca ma obowiązek załączyć do postępowania przetargowego następujące dokumenty:

    - Deklaracja zgodności CE na ciekły azot medyczny zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ( tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 186 ze zm.),

    - Kartę Charakterystyki substancji chemicznej,

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla załącznika nr 5:

  - W ramach sukcesywnej dostawy sprężonej mieszanki tlenu medycznego i podtlenku azotu (produkt leczniczy) Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy:

    - mieszanki sprężonego tlenu medycznego i podtlenku azotu w proporcjach 50% do 50% w butlach o pojemnościach 11 litr i 5 litrów;

    - ustników z filtrem.

  - Wykonawca zapewnia transport butli do pomieszczenia tlenowni zlokalizowanej na terenie Zamawiającego,

  - Dostawa w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od daty otrzymania zamówienia złożonego telefonicznie, e-mailem lub przesłanego faksem pod wskazany przez Wykonawcę numer,

  - Wykonawca kontroluje i odpowiada za prawidłowy przebieg procesu rozładunku butli

  - W ramach tego zadania Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i wynajmu butli będących własnością Wykonawcy:

    - Na mieszaninę sprężonych gazów: tlen medyczny i podtlenek azotu  butle aluminiowe o pojemności wodnej 1 i 5 litrów o zawartości odpowiednio 3,23 m3 i 1,4 m3 sprężonej mieszaniny gazów;

    - Butle muszą posiadać:

- zawór butli

- zintegrowany ogranicznik ciśnienia

- manometr- stałe wskazanie napełnienia, także przy zamkniętym zaworze głównym,

- regulator przepływu z wyjściem do systemu stałego przepływu

- płynna regulacja od 0 do 15 l/min

- szybkozłącze – do podłączenia zaworu dozującego

    - butle muszą posiadać aktualne legalizacje, spełniające wymagania normy PN - EN1089-3 (butle do gazów, znakowania butli, kod barwny),

    - Wykonawca jest odpowiedzialny za stan techniczny dostarczanych butli i ważność ich legalizacji.

  - Transport czynników w butlach będzie odbywał się przy pomocy specjalnie do tego przeznaczonych pojazdów, opisanych i wyposażonych zgodnie z przepisami o ruchu drogowymi i międzynarodową umową ADR o transporcie materiałów niebezpiecznych,

  - Transport będzie się odbywał średnio 1 raz w miesiącu.

  - Wykonawca ma obowiązek załączyć do postępowania przetargowego następujące dokumenty:

            - Zezwolenie na wytwarzanie lub zezwolenia na prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej wydane przez GIF,

            - Decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB) o dopuszczeniu do obrotu,

            - Charakterystyka Produktu Leczniczego dla oferowanych produktów leczniczych.

- Dodatkowe warunki:

- Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie wg bieżących potrzeb Zamawiającego w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Ceny jednostkowe będą stałe przez cały okres realizacji umowy i obowiązują również, gdy ilości zamawianych czynników będzie mniejsza od założonych w tym postępowaniu.

- Termin płatności: 30 dni.

- Okres ważności produktu nie krótszy niż wymagany na dany asortyment towaru w/g odpowiednich norm.

- Oferowane produkty, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia muszą posiadać aktualne świadectwo rejestracji, atest, świadectwo jakości, deklarację zgodności lub zezwolenie dopuszczające do obrotu i stosowania w zakładach służby zdrowia, a ponadto właściwe oznakowanie opakowań zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Towar dostarczany będzie wraz z fakturą transportem własnym Wykonawcy lub w inny sposób na jego koszt i ryzyko do Zamawiającego. Ilość dostarczonego towaru ma być zgodna z ilością zawartą w fakturze.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą wskazanie producenta, opis zawierający wskazania producenta, co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa stosowania i terminów ważności. Wymagania te muszą znajdować się na lub w opakowaniu w formie ulotki.

- Zamawiający wymaga, aby przez cały okres umowy Wykonawca dostarczał produkt zamieszczony w ofercie.

- W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z SWZ i załącznikami do SWZ, Wykonawca jest obowiązany odnieść się na piśmie do zarzutów zawartych w reklamacji Zamawiającego w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia reklamacji. Dwukrotny brak odpowiedzi ze strony Wykonawcy na zgłoszoną przez Zamawiającego reklamację, będzie podstawą do rozwiązania umowy ze wszystkimi jej skutkami prawnymi wynikającymi z postanowień zawartej umowy.

- Ilości dostarczanych czynników podanych w powyższych tabelach stanowią wielkość orientacyjną i Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości gazów medycznych. Określone w załącznikach do SWZ ilości mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy ze względu na zmniejszone zapotrzebowanie Szpitala w zakresie przedmiotu zamówienia. Realizacja jednak wyniesie nie mniej niż 70% wartości planowanej.

- Butle z tlenami medycznymi należy oznaczyć jednoznaczną identyfikacją zawartości - seria napełnionej zawartości i data przydatności do użycia.